## Slide 1
我是谁我在哪团队
蔡一鸣 青岛大学 指导老师 李强
2026 年 10 月 30 日
2026 开源鸿蒙大学生创新大赛
赛道一 系统与技术创新
OpenHarmony Linux 5.10 的
EEVDF 移植与 QoS 调度验证
Notes: 作品名称与仓库一致；团队信息来自已报名记录。赛事与模板来源见提交说明。

## Slide 2
01
移植与正确性验证
02
性能对照与交付边界
03
需求与调度机制

## Slide 3
目标是在既有系统中接入新的公平调度机制
OpenHarmony 5.0.1 使用 Linux 5.10.208，目标平台为 ARM64。
EEVDF 以资格和虚拟截止期决定实体选择。
已有 QoS 字段提供等级，新增适配使其控制请求长度。
验收分为机制正确性和性能评价，分别给出证据。
Notes: 来源：docs/competition/开发设计文档.md 第1至2节；repo/kernel/linux/linux-5.10/。Linux 5.10 是目标平台，6.6 是算法参考。没有实现内存碎片优化，也没有验证微内核。

## Slide 4
短请求生效的前提是任务具备运行资格
V 表示队列的平均虚拟时间，v 表示实体虚拟运行时间。
lag 反映实体已获服务与应获份额之间的差异。
调度器从 eligible 实体中选择最早虚拟 deadline。
nice 控制权重，slice 控制请求粒度，两者承担不同作用。
Notes: 来源：repo/kernel/linux/linux-5.10/kernel/sched/fair.c 中 avg_vruntime、entity_eligible、pick_eevdf、update_deadline。这里用等权重的直观表述；实际虚拟时间换算还依赖 nice 权重。

## Slide 5
QoS 等级映射为 1 至 14 ms 请求
QoS 等级 | 含义 | slice
0 | BACKGROUND | 14 ms
1 | UTILITY | 10 ms
2 | DEFAULT | 4 ms
3 | USER_INITIATED | 2 ms
4 | DEADLINE_REQUEST | 1.5 ms
5 | USER_INTERACTIVE | 1 ms
6 | KEY_BACKGROUND | 4 ms
无效等级使用默认粒度。运行时开关可单独关闭映射。
Notes: 来源：repo/kernel/linux/linux-5.10/kernel/sched/fair.c qos_to_slice。等级6是关键后台，按已有策略与default采用相同slice。开关为/proc/sys/kernel/sched_qos_slice，关闭后仍为EEVDF。

## Slide 6
移植重点在实体生命周期与组调度一致性
增强红黑树维护子树最小 deadline，队列维护加权平均值。
fork 子任务清零 vlag，避免继承父任务暂存的 deadline。
组实体改权重前计算包含自身的 V，按新权重保持 lag。
同步适配 tick、hrtick 和 yield，修复 QoS-only 构建条件。
Notes: 来源：内核分析/09-EEVDF审查交接.md；repo/中的sched.h、fair.c、core.c、rbtree_augmented.h、features.h；源码来源哈希见evidence/source-provenance.json。

## Slide 7
四项机制检查在本次复测中通过
检查 | 本次结果
QoS 开关对照 | 选中比例 1.00 变为 4.25
fork 16 次 | 子任务最大 lag 2.67 ms，低于 20 ms
reweight 189 次 | 0 次越界，最大 V 漂移 8 ns
60 秒全量扫描 | 2141 次扫描，8600 队列，0 项不一致
历史反证测试能触发 fork 和 reweight 失败，详见开发记录。
Notes: 来源：docs/competition/evidence/2026-10-30-qos/eevdf-qos.log。镜像#15，2026-10-30复跑。AVG为60秒客户机扫描。历史反证内核#9只见9月28日文档，本次未重建或重跑反证镜像。

## Slide 8
选择频率改变，CPU 时间仍接近相等
阶段 | hi 选中 | lo 选中 | hi / lo CPU 时间
映射关闭 | 52 | 52 | 0.98
映射开启 | 51 | 12 | 0.98
4.25 倍表示轮转粒度变化，不能解释为应用性能提升。
Notes: 来源：docs/competition/evidence/2026-10-30-qos/eevdf-qos.log。pick_next_entity计数不是上下文切换计数。所有任务nice相同，两个阶段各400ms，CPU0。HZ250且HRTICK默认关闭。

## Slide 9
可选调优降低 QoS 竞争尾延迟，但仍高于 CFS
Chart: 
| 1 个忙等任务 | 4 个忙等任务 | 4 个忙等任务加 QoS
CFS 初版 | 1.011 | 0.79466 | 1.044
EEVDF 初版 | 4.128 | 8.4969 | 15.628
4 ms + HRTICK | 4.1925 | 9.5626 | 9.474
唤醒 p99，单位 ms。条形为三次启动各自统计的中位数。线程交接由 12.4 增至 23.2 μs。
Notes: 来源：初版 docs/competition/evidence/summary.json 和补充 evidence/latency-2026-10-30/summary.json。初版和可选 profile 分别是独立三次启动统计中位数，非同一批镜像或合并样本；误差线是逐轮范围。TCG客户机时钟，CPU3。CFS的qos行不消费in_qos字段。

## Slide 10
负 lag 与长后台请求共同限制唤醒响应
周期任务可能带负 lag 唤醒；短 slice 无法消除暂时不可运行。
4 ms QoS 上限并启用 HRTICK，将四忙等 QoS p99 降低 39.2%。
代价：pingpong 增加 86.9%，无 QoS 四忙等 p99 变慢。
该可选方案仍慢于 CFS；实机、应用链路和长期稳定性未验证。
Notes: 来源：内核分析/10-CFS与EEVDF对比结果.md第3节，fair.c的place_entity、check_preempt_wakeup、update_deadline。本页为代码路径和实验现象支持的原因分析，尚无逐事件trace证实完整因果。历史关闭RUN_TO_PARITY实验未消除退化。

## Slide 11
源码和原始证据共同构成交付物
14 个源码快照文件，保留上游版权与许可。
初版补丁可重建 9 个 Linux 快照文件；调优补丁独立提供。
17 组完整运行日志、两个增量 Image 构建及逐项哈希已归档。
完整系统镜像需另行准备；原快照和初版对照保持不变。
Notes: 来源：README.md、docs/competition/复现指南.md、scripts/run_bench.py、evidence/images.json和source-provenance.json。Linux补丁已在提取的精确基线文件上检查并应用，逐字节重建全部9个Linux快照文件。

## Slide 12
可选调优有改善与明确代价，部署仍需验证
四忙等任务加 QoS 的唤醒 p99：15.576 → 9.474 ms。
线程交接增加 86.9%，无 QoS 四忙等场景变慢。
2 ms cap 未通过原 QoS 判定，保留为未定结果。
用户态 QoS、SMP、长期稳定性和实机验证仍待完成。
Notes: 来源：docs/competition/调优实验.md 和 docs/competition/复现指南.md。延迟来自三轮交替启动；QoS 检查3次全通过。2 ms cap 的 QoS 比例未达原阈值。仅为 QEMU TCG 原型结果。

## Slide 13
谢 谢
Notes: 感谢评审。机制适配与验证已经完成，当前性能退化及未验证范围均已披露。